## Slide 1
微处理器架构演进与前沿技术综述
汇报人：宋亦寒 PB25000200 吴毓 PB25000161
指导老师：龙世兵教授 黄洪博士
2026 年 5 月 28 日

## Slide 2
目录
设计基础与性能评价
性能发展困境
多维解决方案
总结与展望

## Slide 3
目录
设计基础与性能评价
性能发展困境
多维解决方案
总结与展望

## Slide 4
设计基础——从冯·诺依曼架构到现代 CPU
1945 年，冯 · 诺依曼系统地阐述了存储程序计算机的体系架构——冯 · 诺依曼架构。
计算机的5个组成部分：
  内存
  控制单元
  运算单元
输入
输出

## Slide 5
设计基础——从冯·诺依曼架构到现代 CPU
经典冯 · 诺依曼架构
现代 CPU 的硬件模块
现代计算机体系中的冯 · 诺依曼架构体现
现代 CPU 基本基于冯 · 诺依曼架构的思想实现。

## Slide 6
设计基础——现代 CPU 模块如何协同工作
控制单元统筹指令流水线与异常处理
运算单元负责整数、浮点、向量等计算
多级缓存缓解访问内存的延迟
……
各模块协同支撑 CPU 高效运行
指令集架构是软件和硬件之间的接口

## Slide 7
性能评价
处理器每秒完成的时钟周期数，即主频（f）
所需执行指令数（IC）
每条指令的平均时钟周期数（CPI）
程序执行耗时（CPU Time）的理论计算公式为：
影响 CPU 性能的理论因素

## Slide 8
性能提升进入瓶颈阶段
1978-2018年处理器性能变化趋势图
纵轴：相对于 VAX-11/780 型号计算机的性能倍数
早期 CPU 性能提升主要依赖制程微缩带来的主频提高，即“主频驱动”
CPU 性能一直在稳步提升，但近年来增速放缓
传统增长路径的收益正在下降
Notes: 传统增长路径的收益正在下降 接下来我们将讲到为什么增速变得缓慢，又是如何通过多种方案尝试解决的

## Slide 9
目录
设计基础与性能评价
性能发展困境
多维解决方案
总结与展望

## Slide 10
性能发展困境——摩尔定律的失效
摩尔定律
集成电路上可容纳的晶体管数目约每隔 18 至 24 个月便会增加一倍，性能提升一倍，而价格则降低一半。
2010 年代以来，摩尔定律逐渐失效。
摩尔定律示意图

## Slide 11
性能发展困境——登纳德缩放定律的失效
登纳德缩放定律
晶体管尺寸等比例缩小时，功耗密度可保持不变。
2005 年前后，随着晶体管密度上升，芯片功耗与发热急剧上升，登纳德缩放定律失效，限制了单核主频继续提升。
Horowitz 曲线

## Slide 12
性能发展困境——功耗墙和“暗硅”现象
“暗硅”现象
大部分晶体管无法同时满载运行，只能断电闲置
“暗硅”示意图
功耗墙
芯片整体的功耗和发热持续上升
超出传统空气散热系统所能承受的物理极限
断电闲置
Notes: 暗硅现象是功耗墙的进一步体现

## Slide 13
目录
设计基础与性能评价
性能发展困境
多维解决方案
总结与展望

## Slide 14
多维解决方案——芯片制程进步
制程从 14nm 迈向 3nm 以下
晶体管密度大幅提升
台积电芯片制程趋势图
支持更多片上单元集成
推动片上互连、供电与控制结构优化

## Slide 15
多维解决方案——MOSFET 结构演进
三面环绕
全环绕
全环绕基础上
垂直堆叠 PMOS、NMOS
持续抑制漏电、缩小单元面积，支撑 CPU 性能提升
平面结构
Gate: 栅极
Well: 晶体管所在的半导体区域
短沟道效应
栅极对电流的控制能力下降
晶体管漏电增加
功耗和发热上升
Notes: PlanarFET：平面晶体管，栅极只从上面控制沟道
FinFET：鳍式晶体管，栅极从三面包住沟道
GAAFET：环绕栅晶体管，栅极从四周包住沟道
CFET：把 NMOS 和 PMOS 垂直堆叠，进一步提高密度

## Slide 16
多维解决方案——新型材料
逻辑晶体管通道材料
需要让沟道变得更薄、更容易被栅极控制
MoS₂、WS₂、WSe₂、MoSe₂ 等
功率半导体与电源管理材料
需要器件在更小的结构里承受更高电压，减少功率损耗
SiC、GaN、β-Ga₂O₃、AlN、金刚石等
热管理材料
解决芯片到散热器之间的热传导效率问题
金刚石、AlN 等
禁带宽度: 让电子从“不能自由导电的状态”跃迁到“可以自由导电的状态”所需的能量。
Ga₂O₃-on-SiC: Ga₂O₃负责提供高击穿电场，SiC 负责提供更好的散热和机械支撑。
禁带宽度
热导率
电子迁移率
本征衬底尺寸
临界击穿电场
Notes: 可以看出，β-Ga₂O₃ 的突出优势集中在超宽禁带和高临界击穿电场上，这意味着它在高压、低漏电和高功率器件中具有较高理论潜力。

## Slide 17
多维解决方案——先进制造技术
High-NA EUV 光刻
光刻系统在硅片上能够清晰成像的最小图形尺寸 ∝ 光波长 / 数值孔径 NA
使用 13.5nm 极紫外光、NA = 0.55
提高光刻系统图形化能力
背面供电网络
将供电线从晶体管正面上方转移到硅片背面
缓解正面布线拥堵问题
留给信号线正面金属层的更多空间
高数值孔径极紫外光刻系统

## Slide 18
多维解决方案——异构集成与先进封装
英特尔酷睿™ Ultra 系列 3 (代号 Panther Lake)架构
将计算单元、GPU、I/O、缓存等通过先进封装重新组合
从单片集成走向模块化封装
在良率、成本和工艺之间取得平衡

## Slide 19
多维解决方案——特定领域架构
从通用计算走向分工协作
CPU 负责通用计算、逻辑控制和多设备任务协调。
GPU 负责大规模并行计算，适合深度学习训练中的矩阵、张量运算。
NPU 负责低功耗运算，适合物联网、自动驾驶等场景中的实时处理。
CPU、GPU、NPU对比

## Slide 20
多维解决方案——人工智能与硬件双向赋能
云端： GPU、TPU 等提供大模型训练和推理算力。
边缘端： NPU 支撑手机、汽车、物联网等场景下的低延时 AI 推理。
设计制造端： AI 可用于芯片版图优化、缺陷检测、工艺参数优化等。
云边协同AI生态

## Slide 21
目录
设计基础与性能评价
性能发展困境
多维解决方案
总结与展望

## Slide 22
总结
传统制程微缩红利正在减弱，功耗墙与暗硅限制了性能提升
CPU 已从单一通用计算核心演变为系统级调度中枢
  协调计算单元、存储系统与外设资源等
性能提升方向由“主频驱动”转向“系统级协同驱动”

## Slide 23
展望
未来 CPU 性能突破将依赖器件、工艺、封装、架构与软件生态的协同优化
  异构集成与先进封装将成为后摩尔时代的重要发展方向
  特定领域架构与人工智能将进一步改变微处理器的设计范式
CPU 将更多承担调度与控制任务，在具体场景中实现高效计算

## Slide 24
谢谢大家！